|  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | Постановлением администрации муниципального района «Перемышльский район» |
|  | от «16» марта 2020 года № 206 |

## «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»

## Паспорт

## муниципальной программы

## муниципального района «Перемышльский район»

## «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»

| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Перемышльский район» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Участники муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Перемышльский район» |
| 3. | Цели муниципальной программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 4. | Задачи муниципальной программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 5. | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 6. | Индикаторы муниципальной программы | энергосбережение используемых ресурсов модернизация объектов |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы |
| 8 | Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 105 711,33588 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 34 410,953 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 71 300,38288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

- Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года".

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, тепла, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию на 2020-2025 гг.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение – гидротехнические сооружения, водозаборные сооружения,  подземные водозаборы,  насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъемов, резервуары чистой воды, водонапорные башни,  магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение –  очистные сооружения канализации,

3. Электроснабжение – линии электропередач напряжением 110, 35, 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне 220, 110, 35 кВ, распределительные пункты.

4. Теплоснабжение –  районные водогрейные котельные, тепломагистрали высоких параметров,  разводящие тепловые сети.

5. Газоснабжение – магистральные газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. см и более,  газораспределительные станции,  газораспределительные пункты.

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

2.1. Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач

муниципальной программы

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

| № п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Ед. изм. | Значения целевых индикативных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (2019) | Год разработки муниципальной программы (2020) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | энергосбережение используемых ресурсов | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 |
| 2 | модернизация объектов | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Муниципальный район административно расположен в с. Перемышль, которое находится в центральной части Перемышльского района на расстоянии 30,0 километров от областного центра г.Калуга. Удаленность от трассы регионального значения «Калуга-Орел» составляет 0,7 километра. Дорога с твердым покрытием, находится в хорошем состоянии. Северная часть района граничит с р.Ока. Рельеф местности очень неоднороден, перепады высот составляют более 5,0-8,0 метров. Поселения значительно разбросаны. Прилегающие земли относятся к сельскохозяйственным угодьям.

В муниципальном районе имеются Дома культуры, школы, амбулатории, почтовые отделения. Уклад жизни поселения однороден и рассматривается в сторону частного сельскохозяйственного производства.

Документом территориального планирования является генеральный план  сельских поселений Перемышльского района, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального района, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральные планы поселений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Муниципальный район «Перемышльский район» | 1156 кв.км | Утверждены с 19.09.2013г. - по 24.09.2014г. |

В связи с тем, что бюджет МР «Перемышльский район» не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2025 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 50% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории муниципального района планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличение имеющейся нагрузки будет незначительным.

Теплоэнергетическое хозяйство МР «Перемышльский район» включает в себя  котельные, имеющие  котлы, работающие на природном газе и  тепловые сети в 2-х трубном исполнении. Централизованным теплоснабжением в муниципальном районе обеспечены не только социально значимые объекты, но и жилые дома. Также теплоснабжение населенных пунктов осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

Котельные, расположенные в муниципальном районе

| Место нахождения | Адрес привязки котельной | Марка котла | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомственные котельные |
| с.Ахлебинино | с.-з.ч. | Superraс-1220 | 3,66 МВт |
|  |  | Superraс-1220 |  |
|  |  | Superraс-1220 |  |
| Котельная ГАУЗ КО Санаторий «Звездный» |  | КВА-2,5 | 5 МВт |
|  |  | КВА-2,5 |  |
| Муниципальные котельные |
| с.Б. Козлы | с.-в.ч. | КСВ-0,25-115Н-1 | 0,5 МВт |
|  |  | КСВ-0,25-115Н-1 |  |
| с.Калужская опытная с/х станция | с.ч. | Турботерм-3150 | 6,3 МВТ |
|  |  | Турботерм-3150 |  |
| с.Корекозево | в.ч. | Турботерм Standart-650 | 1,3 МВТ |
|  |  | Турботерм Standart-650 |  |
| с.Перемышль |  |  |  |
| котельная «ДК» | ц.ч. | SuperRac-1,045 | 2,09 МВт |
|  |  | SuperRac-1,045 |  |
| котельная «ЦРБ» | с.ч. | Ква-0,25 | 0,75 МВт |
|  |  | Ква-0,25 |  |
|  |  | Турботерм-0,25 |  |
| д. Горки | в.ч. | КВА-1,25 | 4,25 МВт |
|  |  | КВА-2,5 |  |
|  |  | КВА-0,5 |  |

При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на поверхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для докотловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных района имеются ВПУ тип STF1044-9100.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения муниципального района выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 40%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Электроснабжение МР «Перемышльский район» осуществляется от централизованных источников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» ПО «КЭС» используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области является ОАО «Калужская энергосбытовая компания».

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Питьевой водой в МР «Перемышльский район» обеспечено все население. Во многих населенных пунктах района  функционирует система питьевого водоснабжения, которая, обслуживается ГП «Калугаоблводоканал» с 2008 года. Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей Перемышльского района, остальное население забор воды производит из колонок, из колодцев и  из домашних скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 156,43 км.

Артезианские скважины, расположенные в муниципальном районе

| Место нахождения | Адрес привязки скважины | № скважины | Глубина, м | Дебит, м3/час | Тип насоса | Максимальная величина отбора, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  |
| с.Ахлебинино | с.-в.о. | б/н | 60 | 7,5 | 9,5 | ЭЦВ 6-16-75 | 96,64 |
| с.Никольское | ю.-з.о | б/н | 60 | 7,5 | 9,5 | ЭЦВ 6-16-75 | 11,6 |
| д.Б.Козлы | с.-з.о | б/н | 92 | 22 | 23,5 | ЭЦВ6-16-115 | 102,9 |
| с.Борищево | ю.-з.о. | б/н | 43 | 4 | 6,5 | ЭЦВ6-16-75 | 37,6 |
| д.Горки | с.-з.о | 6 | 94 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 50,1 |
| д.Горки | с.-з.о. | 5 | 55,3 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 50,1 |
| д.Горки | с.-в.о. | 1 | 93 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 50,1 |
| д.Ладыгино | ю.-з.о. | 1 | неизв. | неизв. |  | ЭЦВ6-16-115 | 5,0 |
| д.В.Вялицы | ю.-з.о. | б/н | 76 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 6,4 |
| с.Ильинское | в.о. | 1 | 50 | 7,5 | 9 | ЭЦВ6-16-75 | 8,0 |
| с.Ильинское | с.-в.о. | 2 | 50 | 7,5 | 9 | ЭЦВ6-16-75 | 12,8 |
| с.Ильинское | ю.-з.о. | 3 | 80 | 7,5 | 9 | ЭЦВ6-16-115 | 3,2 |
| с.Макарово | ю.-в.о. | б/н | 43 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 43,2 |
| с.Макарово | с.о. | б/н | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 35,2 |
| д.Песочня | ю.-з.о. | б/н | 70 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 25,6 |
| д.Покровское | ю.-з.о | 2 | 61 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 35,4 |
| д.В.Алопово | з.о | 2 | 72 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 4,8 |
| д.Н.Алопово | ю.-з.о. | 1 | 72 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 8,0 |
| д.Погореловка | ю.-з.о. | б/н | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 30,4 |
| д.Синятино | з.о. | б/н | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 4,0 |
| д.Сильково | ю.-в.о. | б/н | 66 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 58,4 |
| д.Торопово | з.о. | б/н | 90.0 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-115 | 12,0 |
| д.Н.Подгоричи | с.о | б/н | 20 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 13,4 |
| д.Желохово | с.-в.о. | б/н | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 8,0 |
| д..Головнино | \з.о. | б/н | 33.0 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 6,3 |
| с.Перемышль | ю.-з.о. | 1 | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 276,24 |
| с.Перемышль | с.-в.о. | 2 | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 276,24 |
| с.Перемышль | з.о. | 3 | 27 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 276,24 |
| с.Перемышль | ю.-з.о. | 4 | 22 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 276,24 |
| с.Хотисино | в.о. | 1 | 25 | 6,5 | 8,0 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| с.Хотисино | с.-в.о. | 2 | 25 | 6,5 | 8,0 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| с.Рождественно | в.о. | 1 | 40 | 6,5 | 8,0 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| с.Корекозево | в.о. | 1 | 32 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 88,83 |
| с.Корекозево | с.-в.о. | 2 | 34 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 88,83 |
| с.Корекозево | с.-в.о. | 3 | 38 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-80 | 6,5 |
| д.Мехово | с.о. | 1 | 60 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-75 | 13,7 |
| с.Гремячево | с.о. | б/н | 121 | 7,5 | 9,0 | ЭЦВ6-16-120 | 8,0 |
| с.Кал.оп.с/х ст. | ц.о. | каптаж |  |  |  |  | 227,5 |
| с.Кал.геолог.парт. | з.о. | б/н | 45 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 4,9 |
| с.Воротынск | с.о. | б/н | 45 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 23,8 |
| д.Заболотье | ю.-з.о. | б/н | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 7,4 |
| д.Заборовка | з.о. | б/н | 48 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-80 | 8,6 |
| д.Григоровское | ю.о. | 1 | 25 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| д.Григоровское | ю.-з.о. | 2 | 25 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 8,0 |
| д.Вечна | з.о. | 1 | 40 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Вечна | с.-в.о. | 2 | 38 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Василенки | с.о. | б/н | 36 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Зеленино | в.о. | б/н | 46 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Алексеевское | ю.-з.о. | б/н | 44 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-10-50 | 6,5 |
| д.Нелюбовское | ю.о. | б/н | 120 | 6,5 | 7,5 | ЭЦВ6-16-120 | 6,5 |
| д.Красниково | с.о. | каптаж |  |  |  |  | 6,5 |
| с.Ахлебинино | ц.о. | каптаж |  |  |  |  | 96,64 |
| д.Гордиково | ю.о. | каптаж |  |  |  |  | 3,4 |
| д.Зимницы | ю.-в.о. | каптаж |  |  |  |  | 25,0 |

Централизованная канализация на территории муниципального района имеется. Общая протяженность линии водоотведения составляет 46,8 км.

Информация по канализационным сетям МР «Перемышльский район»

| № п/п | Населённый пункт | Мощность ОСК, м3/сут | Количество КНС | Длина сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Большие Козлы | 200 | 1 | 2,83 |
| 2 | с.Корекозево | 200 | 1 | 2.55 |
| 3 | д.Горки | 100 | 1 | 4.307 |
| 4 | с.Перемышль | 2200 | 1 | 12,0 |
| 5 | с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 600 | 1 | 4,973 |
| 6 | д.Покровское | 200 | - | 0,58 |
| 7 | д.Григоровское | - | - | 1,75 |
| 8 | д. Василенки | - | - | 0,5 |
| 9 | с.Макарово | - | - | 3,646 |
| 10 | д.Хотисино | 100 | - | 1,3 |
| 11 | д.Сильково | 100 | - | 4,0 |
| 12 | д.Торопово | 25 | - | 1,2 |

Уровень газификации природным газом Перемышльского района  составляет более 70 %. Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС). ГРС получает газ от магистрального газопровода Острожск – Белоусово. Газ потребителям МР «Перемышльский район» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 6 гкс/кв.см. Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

Услуги телефонной связи в муниципальном районе «Перемышльский район» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В сельских поселениях установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD. Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи. На территории муниципального района предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Раздел 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

|  | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЕГО | 105 711,33588 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
| в том числе |  |  |
| Средства местного бюджета | 34 410,953 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
| Средства областного бюджета | 71 300,38288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального района «Перемышльский район» на 2020-2025 годы осуществляется Администрацией  муниципального района «Перемышльский район».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  муниципального района «Перемышльский район» осуществляет Глава администрации муниципального района или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Сумма расходов всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реконструкция, строительство и модернизация сетей и прочих объектов систем водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы Перемышльского района Калужской области | 2020 | Отдел жкх | 71 422,00856 | 71 422,00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство хозяйственно-бытовой канализации южной части с.Перемышль Перемышльского района Калужской области" | 2020 | Отдел жкх | 5 596,569 | 5 596,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка ПСД по объектам: «Строительство межпоселкового и уличного водопровода на с.Столпово», разработка ПСД «Строительство канализационных сетей на ул.Луговая с.Калужская опытная с/х станция» | 2020 | Отдел жкх | 5 200,00 | 5 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство газопровода по ул.Сиреневая, Молодежная … с.Перемышль» | 2020 | Отдел жкх | 5 200,00 | 5 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение котельной МКОУ " Ахлебининская средняя общеобразовательная школа" | 2020 | Отдел жкх | 10 010,00 | 10 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поставка локальных очистных сооружений в с.Макарово | 2020 | Отдел жкх | 1 837,00 | 1 837,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подводка коммуникаций к ФАПам (д.Покровское, д.Сильково, д.Песочня, д.Григоровское, с.Макарово, с.Гремячево) и установка локальных очистных сооружений с.Макарово | 2020 | Отдел жкх | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений с.Корекозево Перемышльского района Калужской области" | 2021 | Отдел жкх | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений с.Ахлебинино Перемышльского района Калужской области" | 2022 | Отдел жкх | 8 700,00 | 0 | 0 | 8 700,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Сильково Перемышльского района Калужской области" | 2023 | Отдел жкх | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Покровское Перемышльского района Калужской области" | 2024 | Отдел жкх | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 |
|  | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях канализации | 2020-2025 | Отдел жкх | 10 991,37432 | 1 291,37432 | 4 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | Доставка питьевой воды | 2020-2025 | Отдел жкх | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 137 356,95188 | 102 456,95188 | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 500,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 66 056,569 | 31 156,569 | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 500,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 71 300,38288 | 71 300,38288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей |
| 1 | Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному сезону | 2020-2025 | Отдел жкх | 9 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) на финансовое обеспечение затрат (возмещение) | 2020-2025 | Отдел жкх | 6 687,384 | 1 687,384 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 15 687,384 | 3 187,384 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 15 687,384 | 3 187,384 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение качества электроснабжения |
| 1 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях электроснабжения | 2020-2025 | Отдел жкх | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программе |  |  | 153 611,33588 | 105 711,33588 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 82 310,953 | 34 410,953 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 71 300,38288 | 71 300,38288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального района на 2020 – 2025 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников.

Направление 3. Мероприятия по улучшению качества  электроснабжения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.