РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

муниципального района «Перемышльский район»

РЕШЕНИЕ

с.Перемышль

« 29 » июня 2023  г.                                                                  №     192

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Перемышльский район» утвержденные решением Районного  Собрания муниципального образования «Перемышльский район» от 02.11.2017 № 111

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.07.2020 N 26 "О внесении изменений в приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" (в редакции приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 N 150)", Решением об утверждении порядка подготовки  утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Перемышльский район» и внесения изменений в них, утвержденным Районным Собранием муниципального образования «Перемышльский район»  от 02.11.2017 N 110, статьей 26 Устава Устав муниципального района "Перемышльский район" Калужской области (утв. Постановлением Районного Собрания МО "Перемышльский район" от 01.07.2005 N 136) (ред. от 27.01.2022), Районное Собрание муниципального района «Перемышльский район»

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Перемышльский район» утвержденные решением Районного Собрания муниципального образования «Перемышльский район» от 02.11.2017 № 111 (далее - Решение):

1.1. Пункт 1.3.1 "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования" подраздела 1.3 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Перемышльский район», утвержденные Решением (далее - МНГП), дополнить Таблицей 6.1 "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта" следующего содержания:

"Таблица 6.1. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения в области транспорта

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Категории и параметры автомобильных дорог местного значения |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Категория IV | 80 |
|  |  | Категория V | 60 |
|  | Число полос движения | Категория IV | 2 |
|  |  | Категория V | 1 |
|  | Ширина полосы движения, м | Категория IV | 3,0 |
|  |  | Категория V | 4,5 |
|  | Ширина обочины, м | Категория IV | 2,0 |
|  |  | Категория V | 1,75 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Категория IV | 300 |
|  |  | Категория V | 150 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | Категория IV | 60 |
|  |  | Категория V <***> | 70 |
|  |  | <***> На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |
|  | Общая площадь полосы отвода при поперечном уклоне местности не более 1 : 20, га/км <*> | Категории IV | 3,5 |
|  |  | Категории V | 3,3 |
|  |  | <*> Общая площадь полосы отвода необходимо рассчитывать с учетом категории дорог, высоты насыпи, глубины выемки, а также требований норм отвода земель |
|  | Расстояние от бровки земляного полотна до границы зоны жилой застройки, м | Категория IV | 50/25 <*> |
|  |  | <*> До садоводческих и огороднических (дачных) объединений |
|  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |
|  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | На автомобильных дорогах IV - V категорий - 400 |
|  | Минимальное расстояние между площадками отдыха на автомобильных дорогах, км | Категория IV | 55 |
|  | Минимальная вместимость площадок отдыха на автомобильных дорогах, авт. | Категории II, III, IV | 10 |
| Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км | Категория IV | 250 - 300 |
|  |  | Категория V | 300 - 400 |
|  | Протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км | 30 - 70 |
|  | Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га | 0,70 |
| Велосипедные дорожки | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве | 25 |
|  |  | в стесненных условиях | 15 |
|  | Ширина проезжей части для движения, м, не менее | при новом строительстве | в стесненных условиях |  |
|  | однополосного одностороннего | 1 | 0,75 |  |
|  | двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |  |
|  | двухполосного со встречным движением | 2,5 | 2 |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве | 20 |
|  |  | в стесненных условиях | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве | 40 |
|  |  | в стесненных условиях | 50 |
| Полосы для велосипедистов | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве | 25 |
|  |  | в стесненных условиях | 15 |
|  | Ширина полосы для велосипедистов, м | при новом строительстве | 1,2 |
|  |  | в стесненных условиях | 0,9 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве | 20 |
|  |  | в стесненных условиях | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве | 40 |
|  |  | в стесненных условиях | 50" |

1.2. Пункт 1.3.1 дополнить таблицами 15.1 и 15.2 следующего содержания:

"Таблица 15.1. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

в области охраны правопорядка

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Объект | Участковые пункты полиции: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований; в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов; на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности |

Таблица 15.2. Предельные значения расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности

объектами в области охраны правопорядка

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Уровень территориальной доступности для населения | В пределах границ муниципальных образований на обслуживаемом административном участке" |

1.3. Таблицу 25 "Ступенчатая система распределения основных видов объектов социального и культурно-бытового обслуживания" пункта 1.3.2 "Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, выраженные в параметрах планировочных элементов" подраздела 1.3 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" НМГП (далее - пункт 1.3.2) после строки "Плоскостные сооружения" дополнить новой строкой следующего содержания:

| "Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов <**> | повседневного |  | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. В пункте 1.3.2 после таблицы 25 добавить новое примечание следующего содержания:

<**>

Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях.".

1.5. Таблицу 28 "Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки" раздела 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования":

а) после строки 87 дополнить новой строкой 87.1 следующего содержания:

| 87.1 | Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов <*> | объект | - | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) дополнить новой строкой 183 следующего содержания:

| В области охраны правопорядка |
| --- |
| 183 | Участковый пункт полиции | объект | + | + | + |  |

1.6. Дополнить раздел 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" после таблицы 28 "Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки" абзацем следующего содержания:

<*>

Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях.".

1.7. Название и номер подраздела 3.3 "Анализ документов стратегического планирования Калужской области и муниципальных образований на территориях, расположенных в границах муниципального образования" после слов "Схема территориального планирования муниципального образования и генеральные планы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования" изложить в новой редакции:

"3.4. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования".

1.8. Пункт 3.4.9 "Объекты регионального и местного значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подраздела 3.4 "Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" дополнить абзацами следующего содержания:

"Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.

При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" и СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия движения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие факторы:

назначение (категория);

пространственное окружение (тип застройки в пределах застройки или вне застроенной территории);

общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения транспортных средств);

функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспечивающая непосредственный доступ);

параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, количество полос для велосипедистов).

Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Правилами дорожного движения и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств, за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на полосах для велосипедистов не допускаются.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.

Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреационной территории, но не далее 400 м от входа. Размеры земельных участков стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.".

1.9. Дополнить подраздел 3.4 "Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" пунктом 3.4.12 следующего содержания:

"3.4.12. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка.

Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправления по заданию на проектирование, согласованному с УМВД России по Калужской области.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:

1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, толщиной не менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.

3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального органа Росгвардии или автономной сигнализацией типа "сирена" на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, а также информационным табло о режиме работы участкового пункта полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для населения месте участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).

7. Настенным планом административного участка (картами-схемами административных участков с обозначением границ), автоматизированными рабочими местами участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к модулю "Участковый" и подключением к электронным банкам данных правовой информации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислительной, электронной организационной техникой, мебелью, противопожарным и хозяйственным имуществом осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.".

1.10.   в пунктах 3.4.3. "Объекты местного значения в области физической культуры и спорта"; 3.4.4. "Объекты местного значения в области культуры"; 3.5. "Обоснование иных расчетных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий"   раздела 3. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования " - распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О Социальных нормативах и нормах" заменить в следующей редакции: "- Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244; - Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Минздрава России от 20.04.2018 N 182;"

1.11.   в разделе 2. "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" и Таблице 39. "Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности" пункта 3.4.7. "Объекты местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры" раздела 3. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования  " - постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" заменить следующего содержания: "- постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

1.12.  в пункте 3.4.2. "Объекты местного значения в области физической культуры и спорта"   раздела 3. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" - СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; - СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;" заменить следующего содержания: "- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

1.13. в Таблице 48. "Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов" раздела 3. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования  " -" Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469" заменить следующего содержания: -" Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 N 626";

1.14.   в пункте 3.4.3. "Объекты местного значения в области физической культуры и спорта"   раздела 3. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования "-" постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 752 (в редакции от 20.07.2017) "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" заменить следующего содержания: "постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 53 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области";

1.15.   в пункте 3.4.2. "Объекты местного значения в области образования "   раздела 3. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" –" постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 N 713 (в редакции от 01.11.2017) "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие образования в Калужской области" заменить дефисом следующего содержания: "- постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 N 38 (в редакции от 13.01.2021) "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте www.zskaluga.ru, подлежит размещению в районной газете «Наша Жизнь» и на официальном сайте Администрации муниципального района «Перемышльский район» https://peremyshl-r40.gosweb.gosuslugi.ru/

Глава муниципального района                                                      А.В.Шаповалов