ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2022 ГОД

Калуга

2023

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МР «Перемышльский район» |
|  | ___________________Н.В.Бадеева |

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» ЗА 2022 ГОД

ТОМ 1

Калуга

2023

Оглавление

ТОМ 1	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Нормативно-правовые акты и документы	5

2.	Оценка фактической ситуации в Перемышльском районе в части энергоснабжения	7

3.	Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Перемышльского района	17

4.	Анализ использования топлива котельными	22

# ТОМ 1

# ВВЕДЕНИЕ

Основная цель настоящей работы:

- определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального района «Перемышльский район» и их потребления.

- установление распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей.

- определение эффективности использования энергетических ресурсов.

В работе дана оценка фактической ситуации в Перемышльском районе в части централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных системах энергоснабжения (электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и прочих). Кроме того, в настоящей работе проведен анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономики и по группам потребителей.

В состав работ по разработке топливно-энергетического баланса МР «Перемышльский район» вошли работы по сбору и анализу статистических данных, а также сбор и анализ первичной информации от предприятий и организаций Перемышльского района Калужской области за 2022год.

Результатом данной работы является фактический топливно-энергетический баланс МР «Перемышльский район» за 2022 год, который, в свою очередь, будет являться отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса Перемышльского района до 2030 года.

# Нормативно-правовые акты и документы

Фактический топливно-энергетический баланс Перемышльского района за 2022 год разработан в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – Порядок составления ТЭБ).

Для составления топливно-энергетического баланса МР «Перемышльский район» за 2022 год в соответствии с разделом III Порядка составления ТЭБ использованы следующие формы федерального статистического наблюдения:

- Форма №23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

- Форма №46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»;

- Форма №4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

- Форма №46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»;

- Форма №46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;

- Форма №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- Форма №1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

- Форма №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»;

- Форма №4-запасы «Сведения о запасах топлива»;

- Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- Иная информация, предоставленная органами местного самоуправления Перемышльского района, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», а также информация из открытых источников в сети Интернет.

# Оценка фактической ситуации в Перемышльском районе в части энергоснабжения

Перемышльский район – это муниципальное образование в Калужской области России. Административный центр – село Перемышль. Площадь района — 1 127,47 кв. км.

Перемышльский район расположен на юго-востоке области. Граничит на западе c Бабынинским и Козельским, на северо-востоке и востоке — с Ферзиковским районами Калужской области, на севере — с пригородной зоной Калуги (городским округом г. Калуга), на юго-востоке — с Тульской областью.

Расстояние до г. Москвы 204 км., до г. Калуги 33 км., до г. Обнинска 120 км.

Перемышльский район расположен на северо-западной части Средне-Русской возвышенности. Речные долины рек Оки и Жиздры разделяют пространство района на три самостоятельные зоны: Мещевское ополье, правобережье р. Жиздры и правобережье р. Оки.

На просторах Перемышльского района возвышенные участки рельефа чередуются аллювиальными низинами. Максимальные отметки поверхности района находятся в его восточной части и составляют 230-235 м. Низшая точка Перемышльского района это урез вод р. Оки в устье р. Передут – 113,4 м. Таким образом абсолютный перепад высот в пределах района составляет 121,6 м. Наибольшие относительные перепады в рельефе отмечены в долине р. Оки в интервале с. Ахлебинино - Брагино и в верхнем течении р. Свободь и которые составляют 50-70м.

Климат Перемышльского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

По количеству выпадающих осадков территория района относится к зоне достаточного увлажнения.

Транспортная инфраструктура Перемышльского района достаточно развита. По территории района проходит 3 крупнейшие автомагистрали федерального значения:

- Р92 «Калуга — Перемышль-Белев — Орел»;

- Р132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»;

- М-3 «Украина» (в 10 км от границы района).

Автомобильные дороги регионального значения:

- Р94 «Перемышль-Козельск»;

- Р95 «Голодское (а/д Р92) — Суворов — Одоев»

В 3-х км. от границы района расположена грузопассажирская станция «Воротынск» — железная дорога «Москва — Брянск».

Расстояния до пассажирских аэропортов:

- Внуково – 180 км.;

- Домодедово – 190 км.;

- Шереметьево – 220 км.

Перемышльский район как административно-территориальная единица включает 16 административно-территориальных единиц: 8 сел и 8 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 16 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

В Перемышльском районе 147 населенных пунктов.

Информация о муниципальных образованиях и численности населения Перемышльского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

Муниципальные образования и численность населения Перемышльского района по состоянию на 01.01.2023 года

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов, ед. | Площадь, км² | Население на 01.01.2023, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельские поселения |
| 1 | Деревня Большие Козлы | деревня Большие Козлы | 12 | 190,31 | 1 130 |
| 2 | Деревня Горки | деревня Корки | 8 | 57,52 | 1 083 |
| 3 | Деревня Григоровское | деревня Григоровское | 19 | 93,00 | 430 |
| 4 | Деревня Песочня | деревня Песочня | 11 | 74,08 | 244 |
| 5 | Деревня Погореловка | деревня Погореловка | 5 | 33,81 | 277 |
| 6 | Деревня Покровское | деревня Покровское | 11 | 65,35 | 691 |
| 7 | Деревня Сильково | деревня Сильково | 10 | 63,72 | 667 |
| 8 | Деревня Хотисино | деревня Хотисино | 12 | 67,62 | 378 |
| 9 | Село Ахлебинино | село Ахлебинино | 7 | 57,16 | 835 |
| 10 | Село Борищево | село Борищево | 4 | 51,36 | 261 |
| 11 | Село Гремячево | село Гремячево | 4 | 37,61 | 315 |
| 12 | Село Ильинское | село Ильинское | 8 | 64,97 | 383 |
| 13 | Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 10 | 61,28 | 1 596 |
| 14 | Село Корекозево | село Корекозево | 8 | 77,75 | 1 178 |
| 15 | Село Макарово | село Макарово | 14 | 91,45 | 491 |
| 16 | Село Перемышль | село Перемышль | 4 | 40,48 | 4 414 |
|  | МР «Перемышльский район» |  | 147 | 1 127,47 | 14 373 |

Перемышльский район имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. В экологическом отношении состояние территории благоприятно для производства качественной сельскохозяйственной продукции.

В Перемышльском районе действуют 11 сельхозпредприятий, 38 КФХ, 3 кооператива, 2 предприятия перерабатывающей промышленности и 8469 личных подсобных хозяйств граждан.

В 2022 году в хозяйствах, специализирующихся в растениеводстве активно внедрялись новые современные технологии, использовались высокоурожайные сорта, эффективные системы повышения плодородия почв, защиты растений и ряда других компонентов, составляющих основу высоких урожаев.

Наиболее высоких результатов в 2022 году добились в таких хозяйствах как:

- СХА «Колхоз «Маяк», валовый сбор зерна которой составляет 36% от районного сбора. В 2022 году предприятие построило зернохранилище на 6 тысяч тонн и зерносушильный комплекс;

- ООО «Калужская Нива», которое в 2022 году занимает 2-е место в районе по валовому сбору зерна;

- ООО «Головнино», которое в 2022 году добилось самой высокой урожайности в районе – 51,8 ц/га.

Большую роль в сельскохозяйственном секторе экономики играют крестьянские фермерские хозяйства, которые в основном занимаются производством картофеля и другой плодоовощной продукции.

Это такие крестьянские фермерские хозяйства как: КФХ Ишаков Ю.В., КФХ Сазонов А.В., КФХ Сиворонов Е.И., КФХ Кузнецова С.И., КФХ Сиворонова Е.И., КФХ Чернокоз Е.А. и КФХ Куликова И.В.

По состоянию на 01.01.2023 года посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Перемышльского района составила 29 647,9 га, в том числе сельскохозяйственных организаций 24 754,5 га, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей   4 052 га, хозяйств населения 841,4 га.

Положительная динамика сохраняется и в ключевой сельскохозяйственной отрасль района – молочное скотоводство.

Лидерами по производству молока являются:

- ООО «Калужская Нива» - 48% от районного производства;

- ООО «Молочные продукты» - 33% от районного производства;

- ООО СП «Калужское» - 11% от районного производства;

- ООО «Оптинские просторы» - 7% от районного производства.

Продолжается рост поголовья специализированного мясного скота. В этом бизнесе успешно работают малые сельхозпредприятия и фермерские хозяйства.

Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2023 года в Перемышльском районе составляет 15 444 головы, в том числе в сельскохозяйственных организациях 13 690 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 1 320 голов, в хозяйствах населения 434 головы.

В Перемышльском районе начинает развиваться плодоводство. ООО «Эко-роза» в дополнение к ранее посаженным площадям голубики в 2022 году посадили 50 тыс. кустов малины на площади 5 га.

Группой компаний «Галантус» высажен питомник малины площадью 4 га. Кроме того, заложены 2 га питомников декоративных растений и 3 га цветов. С уже имеющихся площадей собрано 3 тонны малины.

В 2022 году сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Мясные ресурсы» приступил к переработке скота мясного направления и мяса диких животных. Производимые им мясные полуфабрикаты, реализуются в магазинах области под торговой маркой «Дичина».

Аквакультура представлена рыбоводческим предприятием ООО «Калужская форель». За 2022 год им было произведено более 30 т. форели. Предприятие завершает разработку проекта строительства базы отдыха «Рыбацкая деревня» вблизи д. Рядово. Начало строительства планируется уже в 2023 году.

Перемышльский район входит в число динамично развивающихся муниципальных районов. Увеличение объема промышленного производства, стабильный рост показателей агропромышленного комплекса — ключевые индикаторы инвестиционного климата района.

На территории района осуществляют свою деятельность 4 промышленных предприятия.

Промышленность Перемышльского района представлена такими предприятиями как:

- ООО «Молочный дом», которое ежедневно перерабатывает до 40 тонн молока. Молочная продукция выпускается под маркой «Калужская зорька». В текущем году предприятием планируется запуск линии по производству творога;

- ООО «Гранолайф», которое выпускает готовые завтраки, мюсли, батончики, молочные напитки;

- в середине 2022 года в д. Сильково было зарегистрировано новое предприятие ООО «Весна» специализирующееся на производстве твердых сыров.

На территории района действуют 65 малых и средних предприятий, 345 предпринимателей, их число постоянно растет.

На территории района развивается жилищное строительство. По состоянию на 01.01.2023 года общая площадь жилых помещений в Перемышльском районе составляет 551,15 тыс. кв. м.

Согласно статистической отчетности за 2022 год из общей площади жилых помещений 551,15 тыс. кв. м. на индивидуальные жилые дома приходится 406,35 тыс. кв. м. (6 494 дома), на многоквартирные жилые дома приходится 144,8 тыс. кв. м. (579 домов).

В 2022 году в Перемышльском районе введено в эксплуатацию 188 индивидуальных жилых домов общей площадью жилых помещений 25,79 тыс. кв. м. Количество и площадь многоквартирных домов в 2022 году по сравнению с 2021 годом не изменилось.

На конец 2022 года водоснабжение Перемыщльского района обеспечивалось 38 насосными станциями 1-го подъема установленной мощностью 11,98 тыс. куб. м./сутки и 4 насосными станциями 2-го подъема установленной мощностью 1,83 тыс. куб. м./сутки.

Согласно статистической отчетности за 2022 год насосными станциями 1-го подъема поднято 784,36 тыс. куб. воды, отпущено в сеть 721,96 тыс. куб. м.

Таблица 2

Отпуск воды в Перемышльском районе за 2022 год

| Отпущено воды, тыс. куб. м. | в том числе: |
| --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | прочим организациям | другим водопроводам |
| 444,01 | 382,47 | 28,27 | 33,27 |  |
| 100% | 86,14% | 6,37% | 7,49% |  |

Рис.1 Структура потребления воды в Перемышльском районе за 2022 год

Как видно из представленных таблицы и рисунка, основным потребителем холодной воды от централизованных источников водоснабжения на территории Перемышльского района является население.

Водоснабжение Перемышльского района обеспечивается ГП Калужской области «Калугаоблводоканал».

В 2022 году было заменено 560 м. участков водопроводных сетей в с. Воротынск и д. Ястребово. В селе Перемышль проложено 2 000 м. новых сетей.

В д. Торопово введена в эксплуатацию станция очистки питьевой воды. Пробурены новые скважины в с. Ахлебинино, д. Головнино, с. Перемышль. В с. Перемышль установлен дополнительный резервуар чистой воды.

Администрацией района разработан проект на бурение двух скважин в д. Поляна. После прохождения экспертизы в текущем году планируется их бурение. После этого будет начато проектирование сетей водоснабжения к дальнему хутору д. Поляна.

Протяженность водопроводных сетей в Перемышльском районе составляет 171,47 км., в том числе нуждаются в замене 125,71 км. или 73,31%.

Постановлением Правительства Калужской области №172 от 22.03.2018 года принята «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-2028 годы», основной целью которой является улучшение социально-экономических условий жизни населения Калужской области.

Постановлением Правительства Калужской области №496 от 12.07.2023 года программа газификации продлена до 2032 года.

Уровень благоустройства жилищного фонда Перемышльского района в части обеспечения отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением по состоянию на 01.01.2023 года на основании статистической информации приведен в таблице 3.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень благоустройства жилищного фонда в части отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения по состоянию на конец 2022 года |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м |
| Муниципальный район | Общая площадь жилых помещений | в том числе оборудованных: |
|  |  | отоплением | в том числе: централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | газом (сетевым, сжиженным) | в том числе централизованным | напольными электрическими плитами |
| Перемышльский | 551,15 | 382,40 | 17,80 | 299,60 | 8,30 | 498,30 | 347,70 | 7,50 |

Как видно из представленной таблицы в Перемышльском районе отоплением оборудовано 382,40 тыс. кв. м. или 69,38% от всей жилой площади, в том числе централизованным 17,80 тыс. кв. м. или 3,23% от всей жилой площади. Горячим водоснабжением оборудовано 299,60 тыс. кв. м. или 54,36% от всей жилой площади, в том числе централизованным 8,30 тыс. кв. м. или 1,51% от всей жилой площади. Газоснабжением обеспечено 498,30 тыс. кв. м. или 90,41% от всей жилой площади, в том числе централизованным 347,70 тыс. кв. м. или 63,09% от всей жилой площади.

Информация по газификации Перемышльского района по состоянию на 01.01.2023 года приведена в таблице 4.

|  |  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по газификации Перемышльского района |
| Муниципальное образование | Численность населения на 01.01.2023 года, чел. | Количество населенных пунктов, ед. | в том числе: (на 01.01.2023 года) |
|  |  |  | газифицировано | включено в программу газификации | не включено в программу газификации |
| Перемышльский район | 14 373 | 147 | 83 | 31 | 33 |

Как видно из представленной таблицы по состоянию на 01.01.2023 года из 147 населенных пунктов Перемышльского района газифицировано 83 или 56,46% населенных пунктов.

Включены в действующую программу газификации 31 или 21,09% населенных пунктов Перемышльского района Калужской области.

Таким образом, в результате реализации программы газификации на территории Перемышльского района Калужской области будет газифицировано 114 или 77,55% населенных пункта.

В 2022 году на территории Перемышльского района продолжались работы по газификации населенных пунктов.

В 2022 году завершено строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 64,1 км., что позволит газифицировать 1 035 домовладений, в которых проживает более 900 человек.

Подключены к газу жители д. Григоровское, с. Ильинское, д. Гордиково.

В первом квартале 2023 года пущен газ по газопроводу дер. Жашково - с. Рыченки - дер. Петровское - дер. Погореловка - дер. Михайловское - дер. Комсино с отводами к дер. Ждановка - дер. Воробьевка.

Хорошими темпами реализовывается в районе программа догазификации. Заключено 566 договоров, из них исполнено до границ участка - 442 и пущен газ в 199 домовладений.

# Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Перемышльского района

Согласно статистической отчетности на конец 2022 года на территории Перемышльского района насчитывалось 9 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 11,70 Гкал/час, в том числе 8 источников теплоснабжения суммарной мощностью 6,28 Гкал/час - это источники мощностью до 3 Гкал/час, 1 источник теплоснабжения мощностью 5,42 Гкал/час – это источник теплоснабжения мощностью от 3 до 20 Гкал/час. Все источники теплоснабжения работают на газообразном топливе.

Согласно статистической отчетности за 2022 год на территории Перемышльского района произведено 12 210,78 Гкал тепловой энергии, в том числе источниками теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/час произведено 7 853,25 Гкал или 64,31%, источником мощностью от 3 до 20 Гкал/час произведено 4 357,53 Гкал или 35,69%.

Отпуск тепловой энергии по группам потребителей в Перемышльском районе приведен в таблице 5 на основании данных статистической отчетности.

Таблица 5

Отпуск тепловой энергии в Перемышльском районе за 2022 год

| Отпущено тепловой энергии, Гкал | в том числе: |
| --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | предприятиям на прпоизводственные нужды | прочим организациям | отпущено другому предприятию (перепродавцу) |
| 10 719,06 | 2 611,08 | 7 298,55 |  | 809,43 |  |
| 100% | 24,36% | 68,09% |  | 7,55% |  |

Рис.2 Структура потребление тепловой энергии в Перемышльском районе за 2022 год

Как видно из представленных таблиц и рисунка основными потребителями тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения являются бюджетные организации.

Теплоснабжение на территории Перемышльского района обеспечивает МУП «Перемышльтепло».

В 2022 году было заменено 0,64 км. тепловых сетей.

На конец 2022 года протяженность тепловых сетей в Перемышльском районе составляла 6,60 км.

Перечень источников теплоснабжения, использующих в качестве топлива иные виды топлива кроме газа на основании информации, представленной муниципальным образованием, приведен в таблице 6. Следует отметить, что это локальные источники теплоснабжения.

|  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников теплоснабжения, использующих в качестве топлива иные виды топлива кроме природного газа |
| Муниципальный район | Источник теплоснабжения | Установленная мощность | Вид используемого топлива |
| Перемышльский | МКОУ «Макаровская НОШ» | н/д | электроэнергия |
|  | МКОУ «Покровскоая ООШ» | н/д | электроэнергия |
|  | МКОУ «Погореловская ООШ» | н/д | электроэнергия |
|  | МКОУ «Сильковская ООШ» | н/д | электроэнергия |
|  | Макаровский СДК | н/д | электроэнергия |
|  | Покровский СДК | н/д | электроэнергия |
|  | Сильковский СДК | н/д | электроэнергия |
|  | Хохловский СДК | н/д | электроэнергия |
|  | Ахлебининский СДК | н/д | электроэнергия |
|  | Погореловский СДК | н/д | электроэнергия |
|  | Григоровская библиотека | н/д | электроэнергия |
|  | Сильковский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Хотисинский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Григоровский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Макаровский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Ахлебининский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Гремячевский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Ильинский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Погореловский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Покровский ФАП | н/д | электроэнергия |
|  | Борищевский ФАП | н/д | электроэнергия |

Электроснабжение Перемышльского района осуществляется Перемышлским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

Электросетевая организация Перемышльского района: Козельские РЭС филиала «Калугаэнерго».

В 2022 году ремонтные работы на системе электроснабжения в районе выполняли Козельские и Приокские районные электросети филиала «Калугаэнерго».

Ими выполнялись работы по капитальному ремонту                    трансформаторных подстанций, линий электропередач, расчистке трасс.

Поставщиком газа на территории Перемышльского района является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

Обслуживанием межпоселковых и уличных газопроводов на территории Перемышльского района занимается Перемышльский газовый участок АО «Газпром газораспределение Калуга». Основной задачей этой организации является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газоснабжение населенных пунктов Перемышльского района осуществляется от ГРС Калуга-1 – Калуга-2.

Активная работа по развитию газификации на территории Калужской области ведется с 2001 года в рамках соглашения о сотрудничестве и договора, заключенного в 2002 году между Правительством Калужской области и публичным акционерным обществом «Газпром» о газификации Калужской области природным газом.

Газификация Калужской области осуществляется в соответствии с разработанной открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калужской области за счет различных источников финансирования.

Строительство межпоселковых и уличных газопроводов в Калужской области осуществляется в рамках следующих программ:

- Программ ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации (по согласованию).

- Подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

Перечень объектов реконструкции, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график производства работ ежегодно утверждаются приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

# Анализ использования топлива котельными

Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии на территории Перемышльского района, является природный газ.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов котельными Перемышльского района проведен на основании статистической отчетности по форме 4-ТЭР, 1-ТЕП, также использовалась информация, размещенная на сайте ЕИАС раскрытие информации и информация, предоставленная по запросам. При этом следует отметить, что в статистических формах, в силу требований конфиденциальности, органами статистики информация о расходе топливно-энергетических ресурсов раскрывается не в полном объеме.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Перемышльском районе представлен в таблице 7.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в Перемышльском районе на производство тепловой энергии |
| Муниципальный район | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива всего, кг.у.т./Гкал | ТЭР всего, тут | в том числе: |
|  |  |  |  | природный газ | уголь каменный | мазут | дизтопливо | дрова | электроэнергия |
| Перемышльский район 2021 год | 13,00 | 188,54 | 2 450,88 | 2 382,49 |  |  |  |  | 68,39 |
| Перемышльский район 2022 год | 12,21 | 181,85 | 2 220,58 | 2 126,85 |  |  |  |  | 93,74 |

Как видно из представленной таблицы удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Перемышльском районе за 2022 год составляет 181,85 кг.у.т./Гкал, что на 3,55% ниже, чем в 2021 году. Снижение удельного показателя потребления топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии говорит о проведении энергосберегающих мероприятий на источниках теплоснабжения. Однако, удельные показатели достаточно высоки, что требует продолжения проведения энергосберегающих мероприятий.

В результате сопоставления и агрегирования показателей из различных источников был сформирован топливно-энергетический баланс Перемышльского района Калужской области за 2022 год.

Топливно-энергетический баланс МР «Перемышльский район» за 2022 год, включая однопродуктовые балансы, представлен в таблицах 8-8.8.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тут |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  | 10,40 |
| Ввоз | 2 |  |  | 13,91 | 12,79 |  |  |  | 4,05 |  | 30,75 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  | -0,18 |  |  |  |  |  |  | -0,18 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  | 14,09 | 12,79 | 10,40 |  |  | 4,05 |  | 41,33 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  | -2,13 |  |  |  | -0,10 | 1,81 | -0,42 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  | -2,13 |  |  |  | -0,10 | 1,81 | -0,42 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,04 | -0,04 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,18 | -0,18 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  | 14,09 | 10,66 | 10,40 |  |  | 3,95 | 1,59 | 40,69 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 2,81 |  | 3,35 |
| Промышленность | 14 |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,51 |
| добыча полезных ископаемых (ОКВЭД: раздел В, класс 08) | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 17, 23, 24) | 14.2 |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,51 |
| прочие виды промышленного производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33) | 14.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,18 |  | 0,27 |
| Строительство | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  | 13,79 |  |  |  |  |  |  | 13,79 |
| Железнодорожный | 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 19.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 19.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 1,08 | 2,13 |
| Население | 21 |  |  | 0,13 | 8,24 | 10,40 |  |  | 0,83 | 0,39 | 19,99 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  | 0,17 | 0,14 |  |  |  | 0,13 | 0,12 | 0,56 |

|  |  |  | Таблица 8.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч | коэффициент перевода | Электрическая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 32 905,90 | 0,123 | 4 047,43 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 32 905,90 |  | 4 047,43 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | -762,09 |  | -93,74 |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные | -762,09 | 0,123 | -93,74 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 32 143,81 |  | 3 953,69 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 22 881,00 | 0,123 | 2 814,36 |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 458,88 | 0,123 | 179,44 |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |
| Население | 6 742,00 | 0,123 | 829,27 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 1 061,93 | 0,123 | 130,62 |
|  |  | Таблица 8.2 |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Тепловая энергия, Гкал | коэффициент перевода | Тепловая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз |  |  |  |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |
| Потребление первичной энергии |  |  |  |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,0 |
| Производство электрической энергии |  |  | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 12 210,78 |  | 1 814,52 |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные | 12 210,78 | 0,1486 | 1 814,52 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды | -300,72 | 0,1486 | -44,69 |
| Потери при передаче | -1 191,00 | 0,1486 | -176,98 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 10 719,06 |  | 1 592,85 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| Обрабатывающее производство |  |  |  |
| Прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг | 7 298,55 | 0,1486 | 1 084,56 |
| Население | 2 611,08 | 0,1486 | 388,01 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 809,43 | 0,1486 | 120,28 |
|  |  | Таблица 8.3 |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Бензин автомобильный, тонн | коэффициент перевода | Бензин автомобильный, тут |
| Остаток на начало отчетного года | 47,00 | 1,490 | 70,03 |
| Остаток на конец отчетного года | 32,00 | 1,490 | 47,68 |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 1 143,00 | 1,490 | 1 703,07 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов | -15,00 |  | -22,35 |
| Потребление первичной энергии | 1 158,00 |  | 1 725,42 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 1 158,00 |  | 1 725,42 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 1 158,00 | 1,490 | 1 725,42 |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |
|  |  | Таблица 8.4 |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Топливо дизельное, тонн | коэффициент перевода | Топливо дизельное, тут |
| Остаток на начало отчетного года | 409,00 | 1,450 | 593,05 |
| Остаток на конец отчетного года | 301,00 | 1,450 | 436,45 |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 8 326,00 | 1,450 | 12 072,70 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов | -108,00 |  | -156,60 |
| Потребление первичной энергии | 8 434,00 |  | 12 229,30 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 8 434,00 |  | 12 229,30 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 8 319,00 | 1,450 | 12 062,55 |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 115,00 | 1,450 | 166,75 |

|  |  | Таблица 8.5 |
| --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Пропан и бутан сжиженные, тонн | коэффициент перевода из куб. м. | Пропан и бутан сжиженные, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 62,52 | 1,570 | 135,46 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 62,52 |  | 135,46 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 62,52 |  | 135,46 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |
| Население | 62,52 | 1,570 | 135,46 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |

|  | Таблица 8.6 |
| --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |
| МО "Перемышльский район" Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Прочие виды нефтепродуктов, тут | ВСЕГО нефтепродукты, тут. |
| Остаток на начало отчетного года |  | 663,08 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 484,13 |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |
| Ввоз | 1,00 | 13 912,23 |
| Вывоз |  |  |
| Изменение запасов |  | -178,95 |
| Потребление первичной энергии | 1,00 | 14 091,18 |
| Статистическое расхождение | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |
| Котельные |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |
| Переработка нефти |  |  |
| Переработка газа |  |  |
| Обогащение угля |  |  |
| Собственные нужды |  |  |
| Потери при передаче |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 1,00 | 14 091,18 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |
| Строительство |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: |  | 13 787,97 |
| Железнодорожный |  |  |
| Трубопроводный |  |  |
| Автомобильный |  |  |
| Прочий |  |  |
| Сфера услуг |  |  |
| Население |  | 135,46 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 1,00 | 1,00 |
| Деятельность в области информации и связи |  | 0,00 |
| Прочие виды экономической деятельности |  | 166,75 |

|  |  | Таблица 8.7 |
| --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Газ горючий природный (газ естественный), тыс. куб.м. | коэффициент пересчета | Газ горючий природный (газ естественный), тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 11 085,01 | 1,154 | 12 792,10 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 11 085,01 |  | 12 792,10 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | -1 843,02 |  | -2 126,85 |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные | -1 843,02 | 1,154 | -2 126,85 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 9 241,99 |  | 10 665,26 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 471,16 | 1,154 | 543,72 |
| Промышленность, в т.ч.: | 437,25 |  | 504,59 |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 437,25 | 1,154 | 504,59 |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 82,15 | 1,154 | 94,80 |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 80,25 | 1,154 | 92,61 |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг | 911,63 | 1,154 | 1 052,02 |
| Население | 7 137,70 | 1,154 | 8 236,90 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 121,86 | 1,154 | 140,62 |
|  |  | Таблица 8.8 |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |
| МР «Перемышльский район» Калужской области за 2022 год |
| Показатели | Древесина топливная, куб. м. | коэффициент пересчета | Древесина топливная, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 39 098,00 | 0,266 | 10 400,07 |
| Ввоз |  |  |  |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 39 098,00 |  | 10 400,07 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 39 098,00 |  | 10 400,07 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |
| Население | 39 098,00 | 0,266 | 10 400,07 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |

Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Перемышльский район» приведен в таблице 9 и на рисунке 3.

Таблица 9

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в

МР «Перемышльский район» за 2022 год

| Всего ТЭР, тыс. тут. | в том числе |
| --- | --- |
|  | уголь | нефтепродукты | природный газ | прочее твердое топливо | электроэнергия | тепловая энергия |
| 43,14 |  | 14,09 | 12,79 | 10,40 | 4,05 | 1,81 |
| 100% |  | 32,66% | 29,65% | 24,11% | 9,39% | 4,19% |

Рис.3 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Перемышльский район» в 2022 году (тыс. тут)

Как видно из представленных таблицы и рисунка основными топливно-энергетическими ресурсами на территории МР «Перемышльский район» являются нефтепродукты, природный газ и твердое топливо. При этом следует отметить, что 97,87% нефтепродуктов используется в качестве моторного топлива; 64,43% природного газа отпускается населению; 100% твердого топлива (дрова) потребляется также населением.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс МР «Перемышльский район» показал, что в качестве основного топливно-энергетического ресурса для производства тепловой энергии используется природный газ. Однако, наряду с природным газом, используется также электроэнергия (непроизводственная сфера) и твердое топливо (население). Целесообразность их замены на природный газ будет рассмотрена при формировании прогнозного топливно-энергетического баланса с учетом анализа межтопливной конкуренции.

Калужская область является энергодефицитным регионом по электроэнергии и мощности. Дефицит покрывается за счет перетоков из соседних энергосистем (в основном из Смоленской области).

Важно отметить, что в Калужской области реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработаны схемы теплоснабжения ряда муниципальных образований. В указанных документах предусмотрены различные мероприятия, направленные на улучшение качества теплоснабжения на территории Калужской области, а также мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий и материалов.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс является отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса МР «Перемышльский район» до 2030 года. Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса послужит основанием для анализа и корректировки программ газоснабжения и газификации Калужской области, развития электроэнергетики Калужской области и др., направленных на развитие энергетической инфраструктуры и потребует детального рассмотрения программных мероприятий с точки зрения обоснования целесообразности их реализации с учетом анализа межтопливной конкуренции.